## Slide 1
HA2MTB58IWB1S
Vestavná indukční varná deska ID Series 6 – šířka 65 cm
4 varné zóny, Bluetooth + Wi-Fi připojení, Dotykové ovládání - invisible, Varycook, Multizone, Booster 4x
Hlavní vlastnosti
Počet varných zón 8 (4 úrovně výkonu k nastavení)
Celkový příkon (W) 7400
Jištění (A) L / 230V~ 16 při 2 kW s omezením výkonu
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 16 při 7,4kW - bez omezení výkonu
Kmitočet sítě (Hz) 50 až 60
Standardní připojení s použitím libovolných dvou fází, např. (L1, L2,N,PE) 400V~ Možnost připojení pouze jednofázově (L,N,PE) 230V~ V obou případech nesmí být naměřené napětí mezi libovolným fázovým vodičem a středním vodičem mimo povolenou toleranci, tedy 230 V ~ ± 10 %
Varné zóny
Levá přední 2x200x90 mm, 2,2 kW/ Booster 3,7 kW
Levá zadní 2x200x90 mm, 2,2 kW/ Booster 3,7 kW
Pravá zadní 2x200x90 mm, 2,2 kW/ Booster 3,7 kW
Pravá horní 2x200x90 mm, 2,2 kW/ Booster 3,7 kW
Min Ø dna varné nádoby 90 mm
2x Flexy & Varycook: Rozměry 200x380 mm, Min Ø dna varné nádoby 160 mm, 3,0 kW/ Booster 3,7 kW
Funkce
Cook with me - Wi-Fi + Bluetooth připojení k aplikaci hOn a možnost rozšíření základních možností o bohatý obsah včetně receptů a tipů k vaření
VaryCook – vyhrazená oblast se třemi tepelnými zónami, které lze variabilně využít po dobu celého procesu vaření, stačí posunout hrnec na vybranou zónu
Multizone - přizpůsobení velikostem hrnců a pánví pro rovnoměrné vaření
Power Management – v případě nízkého výkonu domácnosti můžeme omezit příkon desky na následující maximální hodnoty: 2; 2.5; 3; 3.5; 4.5; 5.5; 6.8 kW.
Preci Synch – digestoř se automaticky nastaví na správný sací výkon podle úrovně výkonu varné desky (pouze s kompatibilním odsavačem)
Dotykové ovládání Multislider (Invisible) – bílé podsvícení
15 úrovní výkonu, Časovač, Booster (4x), Funkce Pauza, Jemné vaření, Rozpouštění, Probublávání
Bezpečnost
Dětská pojistka
Ukazatel zbytkového tepla
Ochrana před přehřátím
Ochrana při vylití tekutin
Logistická data
Kód 33803385
EAN 8059019084404
Barva Černé sklo
Provedení bez úkosu
Rozměry výrobku V × Š × H (mm) 51 × 650 × 510
Čistá váha výrobku (kg) 13,4
Rozměry balení V × Š × H (mm) 100 × 750 × 620
Hmotnost s obalem (kg) 16,8
Ovládání Multislider invisible - bílý
VaryCook – tři tepelné zóny pro variabilní vaření
Funkce Booster pro všechny čtyři zóny
65 cm
WiFi+Bluetooth
Aplikace hOn
Multizone – rovnoměrné vaření bez ohledu na tvar hrnce