## Slide 1
CNUQ2L58EX
Zásuvkový mrazák Citi Mini Freezer 300
Low Frost chlazení, mechanické ovládání, 3 zásuvky, 4 hvězdičky, doplňkový obsah v aplikaci hOn, možnost umístění do -15 °C
Hlavní vlastnosti (Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2016)
Třída energetické účinnosti E
Celkový čistý objem (l) 90
Čistý objem chladničky/ mrazáku (l) -/90
Spotřeba energie za den (kWh/24 hod) 0,454
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 166
Mrazicí výkon (kg/24 hod) 4,1
Doba skladování při výpadku proudu (hod) 12
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW) 37
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Klimatická třída SN - ST 10°- 38°C
Nejnižší bezpečná pracovní teplota okolí mrazničky -15 °C
Hvězdičkové označení ****
Třída energetické účinnosti světla -
Vlastnosti
Low Frost technologie mrazení
Low Frost - systém chlazení s menší tvorbou námrazy v mrazáku – Chladicí okruh je skrytý ve stěnách mrazáku, čímž se snižuje tvorba námrazy. Mrazák vyžaduje zřídka manuální odmrazování (pouze 1x za rok!) Chladný vzduch je v mrazáku distribuován rovnoměrně a tím je zaručena vyšší účinnost chlazení. Zásuvky jsou vyrobeny tak, aby se daly snadno čistit.
Doplňkový obsah v aplikaci hOn (bez připojení k Wifi a možnosti dálkového ovládání). Tipy a rady, Asistent zásob, Smart Food Locator a mnoho dalšího.
Mechanické ovládání
Manuální odmrazování
Možnost umístit v místnosti s okolní teplotou až do -15° C (sklep)
Mrazák
3 průhledné zásuvky
Konstrukce
2 polohovatelné nožičky
Výměnný závěs dveří
Integrované madlo
Ekologické chladicí médium R600a
1 kompresor
Logistická data
Kód 37001695
EAN 8059019103082
Barva Nerez
Rozměry výrobku v x š x h (mm) 860 x 545 x 570
Čistá váha výrobku (kg) 26
Rozměry balení v x š x h (mm) 886 x 565 x 585
Hmotnost s obalem (kg) 28
86
Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2016
Více informací o výrobku naleznete pod tímto QR kódem:
Doplňkový obsah v aplikaci hOn (bez připojení k Wifi a ovládání na dálku)
Systém chlazení s menší tvorbou námrazy umožňující odmrazování pouze 1x ročně
Možnost umístit v místnosti s okolní teplotou až do -15 °C (např. sklep)
-15 °C
Možnost otočit směr otevírání dvířek
3 zásuvky
3 průhledné zásuvky