## Slide 1
CIS642SCTT/1
Vestavná indukční deska šíře 60 cm
Power Management, 4 varné zóny, dotykové ovládání, časovač, dětská pojistka, 4x Booster
Hlavní vlastnosti
Počet varných zón 4 (kruhové induktory)
Celkový příkon (W) 7400
Jištění (A) L / 230V~ 16 při 2,5kW až 3kW
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 10 při 4,5kW
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 16 při 6,5kW
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 16 při 7,4kW - bez omezení výkonu
Power Management
nastavení maximálního výkonu desky v úrovních: 2,5/ 3/ 4,5/ 6,5/ 7,4 kW
s ohledem na parametry instalovaného elektrického příkonu (hodnoty jističů)
Standardní připojení s použitím libovolných dvou fází, např. (L1, L2,N,PE) 400V~
Možnost připojení pouze jednofázově s Power Managementem (L,N,PE) 230V~
Napájecí napětí mezi fází/fázemi a středním vodičem musí být 230 V~ v toleranci ČSN
Varné zóny
Levá přední: Ø 170 mm, 2000 W/ Booster 2600 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 120 mm
Levá zadní: Ø 170 mm, 1500 W/ Booster 2000 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 120 mm
Pravá zadní: Ø 170 mm, 2000 W/ Booster 2600 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 120 mm
Pravá přední: Ø 170 mm, 1500 W/ Booster 2000 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 120 mm
Funkce:
Centrální dotykové ovládání - Slider
9 úrovní výkonu
Ukazatel zbytkového tepla
Časovač
Booster (4x)
Tlačítko Pauza
Funkce Keep warm – udržování jídla v teple
Bezpečnost
Dětská pojistka
Ochrana před přehřátím
Časovač
Celkový
příkon
Centrální dotykové ovládání
Logistická data
Kód 33803320
EAN 8059019071510
Provedení Rovné hrany
Rozměry výrobku v x š x h (mm) 55 x 590 x 520
Čistá váha výrobku (kg) 8,6
Rozměry balení v x š x h (mm) 115 x 690 x 635
Hmotnost s obalem (kg) 9,8
60 cm
Touch
Dětská pojistka
Child Lock
7,4 kW
Okamžité zvýšení výkonu
Booster
Power
Management
Nastavení maximálního výkonu desky dle možností příkonu